## Slide 1
Labo 7 – Experimentele bepaling van de Lorentzkracht
Richtduur: 2 lesuren • Type practicum: onderzoekspracticum (per 2-3)
Mate van sturing: begeleid
Werkwijze: O – V – U – R
HAST • Toegepaste fysica 5BCW • Labocursus volgens de OVUR-methode
Notes: LEERKRACHTENINFO:
• Stel de blauwe bron vooraf in stroombegrenzing (max. 5 A) en laat de leerlingen enkel de stroomknop bedienen.
• Verwachte resultaten: Δm van ca. 0,05-0,5 g; F(I) rechte door de oorsprong; F(l) rechte met klein positief snijpunt (randeffect). B ≈ 0,05-0,2 T afhankelijk van het magneetjuk; beide methodes binnen ~10 %.
• Veelgemaakte fout: Δm in gram laten staan → F een factor 1000 fout; balans niet tarreren met stroom uit.

## Slide 2
LESDOELEN – na dit labo kan je …
Labo 7 • Toegepaste fysica 5BCW • 2
• De grootte van magnetische kracht op stroomvoerende geleider meten via massaverschil op balans (F = Δm·g)
• Het verband tussen F en stroomsterkte I en tussen F en lengte l van geleider experimenteel bepalen en grafisch voorstellen
• Uit grafieken afleiden dat F ~ I en F ~ l bij dezelfde magneet (B constant), formule F = B·I·l formuleren en magnetische veldsterkte B van onze magneet bepalen uit richtingscoëfficiënt
• De derde wet van Newton (actie en reactie – zie uitleg) gebruiken om te verklaren waarom balans massaverschil aangeeft
LEERPLANDOELEN (III-BCSW-d / III-BCW-d)
• LPD 6 F: magnetische kracht op stroomvoerende rechte geleider kwantificeren (F = B·I·l·sin α)
• LPD 1 S: verbanden onderzoeken, hypothese toetsen
– LPD 2 S: eenheden (tesla, N, g→kg)
– LPD 4 S: modelleren

## Slide 3
VOORKENNIS – check vóór je begint
Labo 7 • Toegepaste fysica 5BCW • 3
• Zwaartekracht F = m·g met g = 9,81 m/s²
• Richting van de Lorentzkracht (labo 6, deel 5)
• Recht evenredig verband herkennen in grafiek

## Slide 4
O – ORIËNTEREN
Wat gaan we onderzoeken en waarom?
Context – onderzoeksvraag – doel – oriëntatievragen (voorbereid thuis) – SMART-oefening

## Slide 5
Context
Labo 7 • Toegepaste fysica 5BCW • 5
• In labo 6 zag je dat stroomvoerende geleider in magnetisch veld kracht ondervindt
– Nu meten we hoe groot die kracht is
– Magneet oefent kracht uit op geleider, maar geleider oefent dan ook even grote, tegengestelde kracht uit op magneet (derde wet van Newton, zie kader)
– Zetten we magneet op elektronische balans, dan lezen we massaverschil af waaruit we kracht berekenen
– Deze kracht doet elke elektromotor draaien
– We beschikken over één magneet: magnetische veldsterkte (fluxdichtheid) B blijft in dit hele labo dezelfde en kunnen we dus niet variëren – wel bepalen

## Slide 6
Onderzoeksvraag (leerlijn SMART – stap 2: jij kiest)
Labo 7 • Toegepaste fysica 5BCW • 6
Je krijgt onderzoeksvraag van dit labo niet meer kant-en-klaar
– Hieronder staan vier voorstellen; slechts één is goede SMART-onderzoeksvraag voor dit labo
– Omcirkel ze – dat wordt jullie onderzoeksvraag
• A. Hoe hangt de Lorentzkracht af van magnetische inductie B van magneet?
• B. Hoe hangt kracht af van lengte van geleider?
• C. Waarom draait elektromotor?
• D. Hoe hangt de Lorentzkracht op geleider (bepaald uit Δm op balans) af van stroomsterkte (0 tot 4 A, bij vaste lengte) en van horizontale lengte van geleider (1,2 tot 8,4 cm, bij I = 3,0 A), telkens bij dezelfde magneet, tijdens dit labo?
Verantwoord per letter waarom jouw keuze SMART is, en schrijf bij elk ander voorstel in één zin welke letter ontbreekt (of waarom het niet over juiste onderwerp gaat)
Onderzoeksvraag (leerlijn SMART – stap 2: jij kiest) – invullen op werkblad; kolommen: Mijn keuze | S | M | A | R | T
Notes: Modelantwoord – SMART-keuze 7…: D. A: niet realistisch – we hebben één magneet, B kunnen we niet variëren. B: lijkt goed, maar welke kracht, hoe gemeten, wat blijft constant? (niet S/M). C: geen verband tussen grootheden. Verantwoording D: S = F vs. I (bij vaste l) en F vs. l (bij vaste I), telkens B constant – twee deelonderzoeken, elk met één variabele; M = Δm op de balans → F = Δm·g; A = basis van de elektromotor; R = de zes geleiders en balans zijn aanwezig; T = deel 2 van labo 7 + verslag binnen een week.

## Slide 7
O – Oriënteren
Labo 7 • Toegepaste fysica 5BCW • 7
Doel van het onderzoek
• Twee verbanden experimenteel bepalen (F(I) bij vaste l en F(l) bij vaste I, telkens met dezelfde magneet) en grafisch verwerken
• Formule F = B·I·l afleiden en B van onze magneet bepalen
• Kritisch reflecteren over meetmethode
Oriëntatievragen (beantwoord vóór het labo)
1. Teken opstelling: magneet op balans, geleider horizontaal tussen polen
– Teken B, I en kracht op geleider
– Welke kracht werkt op magneet (derde wet van Newton, zie kader) en wat doet dat met aflezing van balans?
2. Welke grootheid moet je constant houden bij onderzoek van F(I)?
– En bij F(l)?
Notes: Modelantwoord – Teken de opstelling: magneet op balans, geleider horizontaal…: Kracht op geleider F = I·l × B (linkerhandregel). Volgens de derde wet van Newton werkt op de magneet een even grote, tegengestelde kracht: wordt de geleider omhoog geduwd, dan wordt de magneet omlaag geduwd → balans leest meer af (en omgekeerd).
Modelantwoord – Welke grootheid moet je constant houden bij het onderzoek va…: Bij F(I): de lengte l (zelfde geleider), de positie in het veld en B. Bij F(l): de stroomsterkte I, de positie en B.

## Slide 8
V – VOORBEREIDEN
Hoe pakken we het aan?
Benodigdheden – theorie – veiligheid – hypothese – werkplan

## Slide 9
Benodigdheden • Theorie-overzicht
Labo 7 • Toegepaste fysica 5BCW • 9
Benodigdheden
• Blauwe stroombron (max. 5 A), 2 blauwe kabels, 1 rode kabel, multimeter (A), statief, elektronische balans (0,01 g), magneetjuk met neodymiummagneten, set geleiders met verschillende horizontale lengtes (bv. 1,2 – 2,2 – 3,2 – 4,2 – 6,4 – 8,4 cm), bevestigingsstuk
Theorie-overzicht
• Kracht uit massaverschil
– Als men door geleider met lengte l in magnetisch veld stroom stuurt, ontstaat aantrekkings- of afstotingskracht tussen magneet en geleider
– Die kracht geeft massaverschil Δm op elektronische balans
– Bij aantrekking leest balans kleinere massa af, bij afstoting grotere (bij opstelling die in handboek besproken wordt is dit net omgekeerd!)
– Grootte van de Lorentzkracht volgt uit:
F_L = Δ m · g met Δ m = |m_metstroom - m_zonderstroom| in kg en g = 9,81 m/s²
• Verwachte wet
– Voor geleider loodrecht op veld verwachten we F ~ I en F ~ l:

## Slide 10
Benodigdheden • Theorie-overzicht (vervolg)
Labo 7 • Toegepaste fysica 5BCW • 10
F_L = B · I · l · sin α [B] = T = N / (A · m)
• Grafisch
– Richtingscoëfficiënt van F(I) bij vaste l is B·l; die van F(l) bij vaste I is B·I
– B is magnetische veldsterkte (ook fluxdichtheid genoemd, eenheid tesla) van onze magneet: dezelfde in beide delen
• Derde wet van Newton (actie en reactie)
– Krachten komen altijd in paren voor: als voorwerp A kracht uitoefent op voorwerp B, dan oefent B tegelijk even grote kracht in tegengestelde zin uit op A
– Hier: magneet duwt (of trekt) aan geleider met F_L; geleider duwt (of trekt) dus even hard aan magneet
– Omdat magneet op balans staat, 'weegt' hij daardoor iets meer of minder: dat verschil is Δm
– (De wetten van Newton zie je volledig in zesde jaar.)

## Slide 11
VEILIGHEID // NAUWKEURIGHEID • Hypothese
Labo 7 • Toegepaste fysica 5BCW • 11
VEILIGHEID // NAUWKEURIGHEID
• Mag stroomsterkte NOOIT groter zijn dan 5 A (grens van geleiders en blauwe bron)
– Schakel stroom enkel in tijdens aflezen (geleider wordt warm)
• Balans tarreren (= op nul zetten met knop 'TARE'/'0') met magneet erop en stroom uit; zo lees je rechtstreeks Δm af
– Niet op tafel leunen tijdens meting (trillingen)
• Neodymiummagneten: knelgevaar en weg van elektronica en bankkaarten
– Geleider mag magneet niet raken
Hypothese
• Formuleer vóór proef beredeneerde verwachting: wat verwacht je en waarom?
Hypothese mag fout blijken – dat is geen slecht resultaat, maar leerpunt
– Noteer ze op werkblad

## Slide 12
V – Voorbereiden
Labo 7 • Toegepaste fysica 5BCW • 12
Werkplan
• Stellen meetplan zelf op (zie kader)
– Verwerking: tabellen → F berekenen → twee grafieken met trendlijn door oorsprong → B bepalen
STEM-ONTWERPOPDRACHT (LPD 4 S) – stel zelf het meetplan op
• Deel 1 – F(I): welke geleider kies je en waarom?
– Welk bereik van I (max. 5 A!) en welke stapgrootte?
– Hoeveel meetpunten heb je min. nodig voor betrouwbare rechte?
– Herhaal je metingen?
• Deel 2 – F(l): welke vaste I kies je (groot genoeg voor meetbare Δm, veilig)?
– Welke lengtes?
• Noteer je plan hieronder en laat goedkeuren
– Vul → tabellen in met jóuw gekozen waarden

## Slide 13
U – UITVOEREN
Meten, noteren, observeren – volgens plan
Noteer alles meteen op het werkblad: tabellen, waarnemingen, foto's

## Slide 14
U – Uitvoeren
Labo 7 • Toegepaste fysica 5BCW • 14
Opstelling (stroombalans): magneetjuk staat op balans, geleider hangt horizontaal tussen polen en wordt gevoed door stroombron (ampèremeter op bron aflezen)
– Balans meet reactiekracht op magneet; druk eerst TARE
Tabel 1 – Verband tussen stroomsterkte en Lorentzkracht (l = …… m, m₀ = …… g)
Invullen op werkblad; kolommen: I (A) | m (g) | Δm (kg) | F_L = Δm·g (N)
Tabel 2 – Verband tussen lengte van de geleider en Lorentzkracht (I = …… A)
Invullen op werkblad; kolommen: l (m) | m (g) | Δm (kg) | F_L (N)
Grafische STEM-opdracht
• Grafiek 1: F_L (y) i.f.v. I (x)
– Grafiek 2: F_L (y) i.f.v. l (x)
– Trendlijn door oorsprong, vergelijking noteren
Opstelling (stroombalans): het magneetjuk staat op de balans, de geleider hangt horizontaal tussen de polen en wordt gevoed door de stroombron (ampèremeter op de bron aflezen). De balans meet de reactiekracht op de magneet; druk eerst TARE.

## Slide 15
R – REFLECTEREN
Kloppen de resultaten? Wat leren we eruit?
Besluit – foutenanalyse – reflectievragen – verslag en evaluatie

## Slide 16
Besluit • Foutenanalyse en betrouwbaarheid
Labo 7 • Toegepaste fysica 5BCW • 16
Besluit
• Beantwoord onderzoeksvraag, onderbouwd met je metingen (getallen, grafiek)
• Klopt je hypothese?
– Leg uit
Foutenanalyse en betrouwbaarheid
• Wat is grootste meetonzekerheid in dit labo?
• Hoe zou je proef verbeteren (meer herhalingen, ander meetbereik, betere opstelling)?

## Slide 17
Reflectievragen
Labo 7 • Toegepaste fysica 5BCW • 17
1. Leid uit beide verbanden formule af voor de Lorentzkracht op stroomvoerende geleider
– Eén factor hebben we niet onderzocht (hoek tussen I en B): hoe zit die in volledige formule en hoe zou je die experimenteel onderzoeken?
2. Komen twee waarden van B overeen?
– Welke meting (Δm, I of l) draagt meest bij tot onzekerheid?
– Hoe nauwkeurig is 'l' eigenlijk gedefinieerd (randeffecten van veld)?
3. Waarom moest je stroom enkel kort inschakelen?
– Welk effect heeft opwarming op je meting (denk aan temperatuurafhankelijkheid van weerstand van metaal)?
4. Elektromotor bevat spoel met 200 windingen van 5 cm lengte in veld van 0,2 T bij 2 A
– Bereken kracht op één zijde van spoel
5. Verklaar met derde wet van Newton (kader bij theorie) waarom kracht op geleider meetbaar is via balans waarop magneet staat
6. Waarom konden we invloed van B niet onderzoeken?
– Hoe zou je dat wél kunnen doen (materiaal, werkwijze)?
Notes: Modelantwoord – Leid uit beide verbanden een formule af voor de Lorentzkrach…: F ~ I en F ~ l → F = B·I·l, met B de evenredigheidsconstante (magnetische veldsterkte, T). Volledige formule: F = B·I·l·sin α, met α de hoek tussen I en B; onderzoek door de geleider te draaien t.o.v. het veld (hoekverdeelschijf) en F(α) uit te zetten tegen sin α.
Modelantwoord – Komen de twee waarden van B overeen? Welke meting (Δm, I of …: Typisch B ≈ 0,05-0,2 T (magneetjuk). Grootste onzekerheid: Δm (0,01 g op enkele 0,1 g) en vooral l: het veld van het magneetjuk is niet scherp begrensd (randeffecten), zodat de 'effectieve lengte' groter is dan de nominale lengte van de geleider → F(l)-rechte gaat niet exact door de oorsprong.
Modelantwoord – Waarom moest je de stroom enkel kort inschakelen? Welk effec…: Bij 4-5 A warmt de geleider (en de bron) op: luchtstromingen beïnvloeden de balans, de weerstand stijgt (labo 6) waardoor de ingestelde stroom verandert, en de magneet kan opwarmen (neodymium verliest sterkte bij T > 80 °C).
Modelantwoord – Een elektromotor bevat een spoel met 200 windingen van 5 cm …: F = N·B·I·l = 200 · 0,2 T · 2 A · 0,05 m = 4 N.
Modelantwoord – Waarom konden we de invloed van B niet onderzoeken? Hoe zou …: We hebben één magneet, dus B is constant. Onderzoeken van F(B) vereist verschillende magneten of een elektromagneet met regelbare stroom (B ~ I_spoel) of een teslameter om B te meten en te variëren met de afstand tussen de polen.

## Slide 18
WAT, HOE EN WANNEER WORDT GEËVALUEERD IN DIT LABO?
Labo 7 • Toegepaste fysica 5BCW • 18
• PRODUCT (60 %) – wat: twee complete tabellen met correcte eenheden (g→kg!), twee grafieken met trendlijn, afleiding van F = B·I·l, bepaling van B met vergelijking van beide methodes, foutenanalyse, reflectie
• PRODUCT – hoe en wanneer: puntenverdeling /10 (Bijlage B), groepspunt, feedback in feedbackblok; deadline = één week na labo, 23.59 u, Smartschool-uploadzone
• PRODUCT – wat dien je in: Excel-verslagsjabloon (twee tabellen, twee grafieken, bepaling van B)
• PROCES & ATTITUDE (40 %) – wat: I ≤ 5 A gerespecteerd en stroom kort ingeschakeld, balans correct getarreerd, geduldig en nauwkeurig afgelezen, samenwerking
• PROCES & ATTITUDE – hoe: observatie door leerkracht met rubric van Bijlage C (10 thema's × 5 niveaus), individueel punt
• PEER-EVALUATIE: niet voorzien bij dit labo (tenzij leerkracht dit aankondigt)